TESTE 1 DE MECÂNICA DOS FLUIDOS - GABARITO

1- Calcule a rede de dutos a seguir: Considere a vazão de cada boca de insuflamento como sendo de 600 m3/h. Arredonde os dutos em 5 em 5 cm. Considere velocidade fixa de 4 m/s e alturas dos dutos de 30cm ou de 20cm ou de 15cm.

| Trecho | Vazão (m3/h) | Vazão (m3/s) | Velocidade (m/s) | Área (m2) | Largura duto (m) | Altura duto (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 3600 | 1,00 | 4,00 | 0,250 | 0,85 | 0,30 |
| BC | 2400 | 0,66 | 4,00 | 0,166 | 0,80 | 0,20 |
| CD | 1200 | 0,33 | 4,00 | 0,083 | 0,55 | 0,15 |

2- Calcule a rede de dutos a seguir: Considere a vazão inicial do trecho AB como sendo 4800 m3/h. Arredonde os dutos em 5 em 5 cm. Considere velocidade fixa de 4 m/s e alturas dos dutos de 30cm ou de 20cm ou de 15cm.

| Trecho | Vazão (m3/h) | Vazão (m3/s) | Velocidade (m/s) | Área (m2) | Largura duto (m) | Altura duto (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 4800 | 1,33 | 4,00 | 0,333 | 1,10 | 0,30 |
| BC | 2400 | 0,66 | 4,00 | 0,166 | 0,85 | 0,20 |
| CD | 1200 | 0,33 | 4,00 | 0,083 | 0,55 | 0,15 |
| BE | 2400 | 0,66 | 4,00 | 0,166 | 0,85 | 0,20 |
| EF | 1200 | 0,33 | 4,00 | 0,083 | 0,55 | 0,15 |