CEFET-SJ

Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações

Disciplina: Redes de Computadores III

Professores: Evandro Cantu (2007-1 e 2) e Eraldo Silveira e Silva (2006-2)

# Laboratório 2: ICMPv6

Obs: Material de Consulta a ser utilizado: HOWTO-IPv6, livro Ipv6 Essential

- Capturar um pacote ICMP ECHO REQUEST e um ICMP ECHO REPLY do ipv6 gerado com o ping6  usando o tcpdump. Gere somente um pacote (opção -c 1) de ECHO e informe a interface por onde o pacote será transmitido (opção -I <interface>). Comentar cada um dos campos do ICMP. Verifique qual é campo next header do Ipv6 header. Compare os endereços fonte e destino do REQUEST e do REPLY e comente.

- Elabore um experimento para capturar pacotes  NEIGHBOR SOLICITATION e do NEIGHBOR ADVERTISEMENT do Ipv6. Use o comando < ip −6 neigh show>  e  <ip −6 neigh del> para verificar o estado da tabela de vizinhos. Identifique alguns campos de interesse que mostre o IP que está sendo consultado e o endereço MAC.

- Elabore um experimento usando ifup e ifdown que demonstre o uso do NEIGHBOR SOLICITATION para verificação de não existência de endereço duplicado na rede.

- Existe um roteador Ipv6 configurado na rede, enviando ROUTER ADVERTISEMENTs. Capture um destes pacotes e identifique alguns campos notáveis (por exemplo, o prefixo da rede que está sendo divulgado). Observe se a sua interface se autoconfigurou para o prefixo da rede divulgado.

- Envie um pacote para um endereço qualquer usando o ping6. Acompanhe a sequência de pacotes e a resposta ICMP que o ROTEADOR envia. Analise o pacote.

- Configure a sua máquina ser um roteador. Três passos básicos devem ser realizados:

- (a) Habilitar a máquina para ser um roteador ipv6 (v. cap.11.1.1.2. Do HOWTO-IPv6).

Para verificar se uma máquina Linux é um roteador Ipv6  utiliza-se o comando:

# cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding

Se o retorno for 0 é uma estação, se for 1 é um roteador.

Para habilitar a máquina como um roteador Ipv6  utiliza-se o comando:

# echo "1" >/proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding

- (b) instalar e iniciar o serviço radvd, para fazer ROUTER ADVERTISMENTS.

Instalar o pacote radvd utilizando o comando:

# urpmi radvd

Iniciar o serviço utilizando o comando:

# service radvd start

- (c ) Ajustar o /etc/radvd.conf (ver HowTO cap. 21.4.1).

Uma configuração simples pode ser:

interface eth0 {

AdvSendAdvert on;

MinRtrAdvInterval 3;

MaxRtrAdvInterval 10;

prefix 2001:0db8:0100:f101::/64 {

AdvOnLink on;

AdvAutonomous on;

AdvRouterAddr on;

};

};

- Verifique se ele está enviando os ROUTERS ADVERTISEMENTS com o radvdump.

- Verifique se os clientes estão recebendo os prefixos de rede divulgados pelo roteador.

Se estiver, a resposta pode se algo do tipo:

# ip −6 addr show eth0

3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 100

inet6 2001:0db8:100:f101:2e0:12ff:fe34:1234/64 scope global dynamic

valid_lft 2591992sec preferred_lft 604792sec

inet6 fe80::2e0:12ff:fe34:1234/10 scope link

- Formar 3 equipes e construir uma rede da forma. Ajuste as tabelas de roteamento para formar uma rede conforme a figura abaixo.

- Teste o funcionamento da redes fazendo um ping6 em máquinas de redes diferenciadas. Acompanhe os pacotes com o TCPDUMP. Verifique o campo HOP LIMIT ao longo da trajetória.