Programa da Disciplina

| Semana | Assunto: |
| --- | --- |
| 1 | Apresentação do Plano de Ensino e diagnóstico inicial |
| 2 | Introdução ao uso do CAD – Comandos Básicos |
| 3 | Utilização do CAD no desenho de vistas ortogonais |
| 4 | Utilização do CAD no desenho arquitetônico |
| 5 | Utilização do CAD no desenho arquitetônico |
| 6 | Normas Básicas de Desenho Técnico: padrões e dobragem, escalas, cotagem, cortes |
| 7 | Uso do Corte em Desenho, Hachuras, Regras para traçado de vistas em cortes, Tipos de cortes |
| 8 | Desenho de Peças em Perspectiva e Vistas ortogonais cotadas |
| 9 | Desenho de Peças em Perspectiva e Vistas ortogonais cotadas |
| 10 | Avaliação 1 |
| 11 | Desenho Arquitetônico: Normas básicas, plantas e cortes |
| 12 | Desenho arquitetônico - aplicações |
| 13 | Desenho de eletricidade – nomenclatura e aplicações |
| 14 | Desenho de Climatização - aplicações |
| 15 | Desenho de Climatização - aplicações |
| 16 | Desenho de Refrigeração - aplicações |
| 14 | Desenho de Refrigeração - aplicações |
| 15 | Avaliação 2 |
| 16 a 18 | Recuperação |

- INTRODUÇÃO AO CAD

O CAD é um software que se desenvolveu  muito nos últimos 15  anos. Com o surgimento do sistema Windows, a utilização dos ícones associados aos menus flutuantes fez do CAD uma das ferramentas para desenho mais usadas. Nesse texto, apresentaremos uma introdução a este software através de exercícios descritos passo-a-passo. Desta forma o leigo pode com pouco mais de uma dezena de comandos, realizar desenhos básicos. A necessidade de executar desenhos mais sofisticados conduzirá ao domínio dos demais comandos.  Na figura a seguir, ilustra-se um projeto completo para aprovação de uma residência na Prefeitura. O mesmo foi construído utilizando-se basicamente estes 10 comandos básicos.

Figura 1.1 – Ilustração de um projeto completo para Prefeitura

#### TELA DE ABERTURA DO PROGRAMA CAD

É importante que o aprendiz se familiarize com a tela inicial do CAD.  Nas ilustrações 1.2 e 1.3, pode-se observar no MENU SUPERIOR, diversos ÍCONES que ativam automaticamente comandos de execução (um comando de execução é como se fosse uma ordem para que  o programa execute uma operação), e a área de trabalho ao meio da figura. A ilustração a seguir é do CAD 14 e do CAD 2004. Praticamente houve pouco de mudança entre a versão 2004 e a versão 2006. Penso que não importa a versão, pois os comandos principais do CAD não se alteraram nos últimos 15 anos. Registro que utilizei a versão 2.9 do CAD em 1990, quando o mesmo era totalmente em Sistema Operacional DOS. Os comandos eram os mesmos, mas naquela época não existe existiam os menus flutuantes, nem o Windows e nem os ícones, que facilitam imensamente a entrada de dados. Naquela época todos os comandos eram digitados na barra de comandos que fica na parte inferior do programa.

Figura 1.2 – Tela inicial do CAD VERSÃO R14.

Figura 1.3 – Tela inicial do CAD VERSÃO 2004

#### MANIPULANDO AS BARRAS DE FERRAMENTAS

O CAD mescla a existência de ícones que acionam comandos e Menus flutuantes ligados ao Menu principal. Através destes, é possível realizar todas as operações desejadas. Na figura 1.4, ilustra-se o uso do menu flutuante DRAW – (desenhar). Quando este é acionado pode-se escolher entre desenhar uma linha (LINE), um círculo (CIRCLE) ou qualquer outra entidade ali descrita.

Figura 1.4 – Uso dos menus flutuantes.

1.4- ENTRADA DE COMANDOS VIA LINHA DE COMANDO

Outra maneira de se entrar com os comandos no CAD é através da linha de comando situada na parte inferior da tela (COMMAND). Esta é a forma mais antiga de entrada de comandos no CAD e foi mantida devido aos inúmeros antigos usuários do programa. Muitos comandos podem ser acionados através de uma única letra, o que facilita em muito o trabalho.

1.5 – DICIONÁRIO BÁSICO DOS TERMOS EM INGLÊS NO CAD

| PALAVRA | TRADUÇÃO |
| --- | --- |
| File | Arquivo |
| Edit | Editar |
| View | Visualizar |
| Insert | Inserir |
| Format | Formatar |
| Tools | Ferramentas |
| Draw | Desenhar |
| CAD | Draw aided Computer – Desenho auxiliado por computador |
| Line | Desenhar uma linha |
| Circle | Desenhar um círculo |
| From point | Definir ponto de origem |
| To point | Ponto final de uma linha |
| Erase | Apagar determinado objeto |
| Offset | Duplicar um objeto a uma certa distância especificada |
| Trim | Cortar os restos de determinado desenho |
| Dimension | Dimensionar |
| Zoom windons | Aumentar área definida do desenho |
| Move | Movimentar o objeto definido |
| Copy | Copiar um objeto |
| Rotate | Rotacionar objeto |

1.6- MANIPULAÇÃO  DOS COMANDOS PRINCIPAIS

Para iniciar o uso do CAD, um conhecimento básico do sistema WINDONS é fundamental, uma vez que isto permite o gerenciamento dos arquivos gerados e a correta manipulação dos menus do programa. No CAD, alguns comandos podem ser chamados de comandos de organização. Alguns deles são listados a seguir. Na seqüência apresentamos o que faz cada um destes comandos e os seus ícones correspondentes.

| COMANDO | O QUE FAZ: | ÍCONE |
| --- | --- | --- |
| OPEN | Abre um desenho existente |  |
| QSAVE | Salva o desenho |  |
| NEW | Cria um novo arquivo de desenho |  |
| ORTO | Restringe o movimento do cursor horizontal ou verticalmente |  |
| QUIT | Sai do AUTO-CAD |  |
| REDRAW | Reexibe o desenho, limpando os traços de rascunho |  |
| UNDO | Desfaz a última operação |  |
| LIMITS | Define as delimitações do desenho |  |
| SCALE | Modifica o tamanho dos objetos |  |
| ZOOM | Modifica a visualização na tela do computador |  |

#### PRINCIPAIS COMANDOS PARA DESENHO

Conforme comentado anteriormente, pode-se iniciar o uso do CAD através de pouco mais de uma dezena de comandos. A familiarização com os mesmos é de fundamental importância para iniciarmos os exercícios passo-a-passo.

| COMANDO | O QUE FAZ: | COMO USAR: | ÍCONE |
| --- | --- | --- | --- |
| LINE | Desenha linhas desde que se defina um ponto inicial e um ponto final | Através de coordenadas cartesianas Ou polares ex: ponto inicial (50,50) e ponto final (200,50) ou ponto inicial (50,50) e ponto final @150<0 |  |
| TRIM | Faz o acabamento de objetos que se interceptam | Deve-se selecionar os objetos que se interceptam e a seguir começar a cortar as arestas em excesso |  |
| ERASE | Apaga objetos selecionados | Selecionar o objeto a ser apagado e clicar em enter (ou clicar no botão da direita do mouse) |  |
| MOVE | Move objetos | Selecionar o objeto a ser movimentado, indicar um ponto de apoio (um clique no mouse no botão da esquerda) e indicar onde deve ficar o objeto movimentado. |  |
| OFFSET | Cria novos objetos a uma distância especificada de um objeto já existente | Indicar a distância do novo objeto, selecionar sobre o objeto a ser duplicado e indicar o lado para onde deva ficar o mesmo. |  |
| CIRCLE | Desenha um círculo | Indicar qual o centro do círculo e indicar valor do raio (caso mais fácil) |  |

| ROTATE | Rotaciona objetos ao redor de um ponto | Selecionar o objeto a ser rotacionado. Indicar um ponto de apoio e finalizar a rotação, indicando um ângulo de giro. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COPY | Copia objetos | Selecionar o objeto a ser copiado. Indicar u ponto de apoio do objeto e finalmente clicar onde deve se localizar a cópia. |  |
| FILLET | Modifica as extremidades de objetos de modo a torná-las arrendondadas | Selecionar as extremidades de duas retas que se cruzam. Digitar R, e indicar o RAIO <enter>. Repetir o acionamento do comando fillet e arredondar as extremidades. |  |
| COMANDOS DE PRECISÃO | permitem criar linhas a partir de uma extremidade, construir uma linha a partir da metade de outra etc. | Aperte Shift+botão direito do mouse ao mesmo tempo. Na caixa de diálogo, escolha o comando de precisão desejado. |  |
| LAYERS | Cria camadas sobrepostas no desenho com propriedades diferenciadas | Na caixa de diálogo, indique se deseja uma nova camada, qual seu nome e suas propriedades; |  |

1.8- MANIPULAÇÃO DOS COMANDOS PRINCIPAIS

Antes de qualquer exercício, é conveniente o uso livre dos comandos principais para o entendimento de sua lógica de funcionamento. Na Figura 1.5, ilustra-se um exemplo do uso livre destes comandos.  Procure utilizar os comandos sem a preocupação com regras de desenho para entendimento.

Figura 1.5 – Utilização inicial dos comandos no CAD

1.9- USO DE SISTEMA DE COORDENADAS

O CAD trabalha com dois sistemas de coordenadas. O sistema de coordenadas cartesianas (Figura 1.6)  e o sistema de coordenadas polares (Figura 1.7). No sistema de coordenadas cartesianas, os desenhos são construídos a partir de pares ordenados (a,b) onde “a”  significa a distância a partir de uma origem na horizontal e “b” significa a distância a partir da origem na posição vertical.

Figura 1.6- Uso de coordenadas cartesianas

Figura 1.7- Uso de coordenadas polares

1.10- EXERCÍCIO

Desenhar as figuras a seguir utilizando os comandos LIMITS para limitar a área do desenho. Canto inferior esquerdo (0,0) e canto superior direito (700,500). Utilize o comando LINE com coordenadas cartesianas e polares, utilize o comando CIRCLE, utilize o comando COPY, MOVE e ERASE para testar seu funcionamento.

Figura 1.8- Exercício básico para fixação

Solução:

Inicie digitando limits na linha de comando. Entre com a coordenada 0,0 para canto inferior esquerdo (lower left corner) digitando enter após aparecer 0.000,0.000. Depois ele pedirá a coordenada do canto superior esquerdo. Digite: 700,500 e depois aperte em enter. Digite zoom. Ele pede a complementação de que tipo de zoom. Digite all. Agora a área de trabalho está definida para iniciarmos os desenhos. Comece pelo retângulo. Ele pode ser construído através do comando Line. Digite Line ou aperte no ícone correspondente. Ele pedirá a posição do primeiro ponto. Digite 20,20 e aperte enter. Ele pedirá a posição do segundo ponto. Digite 70,20 e aperte enter. Digite 70,50 e aperte enter. Digite 20,50 e aperte enter. Digite 20,20 e aperte enter. Pronto. Você desenhou o retângulo com medidas proporcionais na escala 1 para 1.  Continue digitando circle e respondendo o que a linha de comando determina.

2. EXERCÍCIO PASSO-A-PASSO

Como exemplo de uso dos principais comandos do CAD, vamos desenhar a peça a seguir passo a passo (Figura 2.1)

Figura 2.1 Vistas ortogonais de uma peça

É muito importante, antes de começar, entender a peça em 3 dimensões para saber o que se está fazendo. Isto pode ser conseguido traçando-se um desenho isométrico a partir das 3 vistas dadas. Na figura 2.2, ilustra-se a peça obtida a partir destas vistas.

Figura 2.2 – Isométrico da peça dada.

2.1- PASSOS:

- Limite a área de trabalho:

Digite LIMITS

canto inferior esquerdo: Digite  0,0

canto superior direito: Digite 250,150

- Amplie a faixa de visão da área de trabalho:

Digite ZOOM

Escolha a opção ALL – digitando ALL (toda a área)

- Inicie a construção do desenho pela planta na coordenada 10,10 conforme figura 2.3:  Observe que cada quadradinho tem dimensões de 10 por 10 cm.

Figura 2.3 – Ilustração das coordenadas cartesianas do desenho.

Digite LINE  e aperte enter –  Na linha de comando é solicitada a informação de qual o ponto inicial - from point  (ponto inicial)– Digite 10,10 e aperte enter ; to point  (até o ponto)- Digite @40<0 e aperte enter ; to point Digite @40<90 e aperte enter ; to point Digite @40 <180 e aperte enter ; to point Digite @40<-90 e aperte enter. Observe que neste último comando que 40 é a medida e <-90 corresponde ao ângulo de 90 graus negativos.

Note que você acaba de construir o contorno da planta. Inicie agora com o desenho da elevação frontal usando o comando LINE da forma:

Digite LINE e aperte enter – from point – Digite 10,70 e aperte enter; Digite @40<0 e enter; digite  @40<90 e enter ; até @40<180 ; até @40<-90

Construa também o contorno da elevação lateral da forma:

Digite LINE – from point – 70,70 ; até @40<0 ; até @40<90; até @40<180 ; até @40<-90

Seu desenho deve estar conforme Figura 2.4

Figura 2.4-  Desenho obtido com uso do comando LINE.

Agora vamos construir o círculo na elevação frontal através do comando CIRCLE:

Acione CIRCLE, (digite CIRCLE ou aperte no ícone). A linha de comando aguarda a indicação do centro da circunferência (CENTER POINT). Indique através do cursor e do comando de precisão – MIDPOINT – Para tanto aperte no botão direito e em SHIFT no teclado ao mesmo tempo. Aparecerá na tela o menu flutuante (Figura 2.5), onde você deve escolher que o centro deve ser na metade da linha (MIDPOINT); O programa estará aguardando agora que você digite o raio da circunferência. Digite 15 .

Figura 2.5– Menu flutuante dos comandos de precisão.

Temos então o desenho esquematizado na Figura 2.6.

Figura 2.6 – Desenho obtido a partir do uso do CIRCLE.

Vamos agora aparar o círculo através do comando TRIM.

Acione TRIM. Selecione a figura que desejamos modificar indicando através do mouse (um clique com o botão esquerdo do lado direito do desenho, arraste o mouse e dê outro clique com o botão da esquerda do lado esquerdo do desenho). Dê ENTER e após isto, clique sobre a parte inferior da circunferência e na linha que a divide. Observe o resultado na Figura 2.7.

Figura 2.7- Vista frontal após uso do TRIM.

Através do comando OFFSET podemos  representar a quebra na peça dada:

Acione OFFSET, digite a distância da linha a ser duplicada, no nosso caso digite 30 para construir uma linha paralela na elevação lateral,  20 na planta para construir a linha horizontal, 10 na elevação frontal para construir a linha horizontal e 20 para construir a linha vertical. Selecione a linha a ser duplicada e clique com o botão esquerdo do lado de dentro do contorno.

Pode-se aproveitar também para construir uma linha desde a base do semi-círculo na elevação frontal até a planta baixa, visando à definição da linha tracejada na mesma.

Figura 2.8 – Construção das vistas ortogonais com o off-set

Apague as aparas na elevação lateral através do comando TRIM, conforme mencionado anteriormente. A peça resulta em:

Figura 2.9 – Aparando sobras das vistas construídas

Com o comando ERASE, apague as linhas em excesso na elevação frontal e na elevação lateral. Acione o comando ERASE, selecione o que se deseja apagar, clicar em ENTER quando tiver selecionado tudo.

Figura 2.9-  Apagando os excessos com o comando ERASE.

As duas linhas verticais internas da planta e a linha horizontal interna da elevação lateral devem ser tracejadas. Para construí-las temos que criar este tipo de linha através do comando LAYER. Acione LAYER, e clicando em NEW (nova layer) crie uma layer (camada) com o nome: TRACEJADA. Clique na mesma linha em LINETYPE e escolha a opção LOAD (carregar) para obter a configuração da linha tracejada (ACAD_4W100 por exemplo).

Figura 2.10– Criando Layer nova

Agora acione o comando MODIFY PROPERTIES através do menu superior (modifica as propriedades) e selecione as linhas que devem ser tracejadas no desenho. Isto pode ser feito através do ícone apropriado, composto por um “A” antecedido de 3 pequenos quadrados coloridos na vertical. Aparecerá na tela o menu flutuante mostrado na Figura 2.11. Escolha  a opção LAYER e escolha a camada TRACEJADA.

Figura 2.11- Modificando as propriedades da Layer

A figura obtida é visualizada a seguir:

Figura 2.12- Resultado  obtido após uso da linha tracejada

Nota-se ainda a falta das cotas. Isto pode ser feito através do comando DIMENSION. Mas antes é importante configurar o estilo de dimensionamento. Isto pode ser feito no menu superior. Escolha FORMAT – DIMENSION STYLE – MODIFY para obter a tela ilustrada na Figura 2.13:

Figura 2.13- Configuração do estilo do dimensionamento

A opção GEOMETRY permite configurar a linha de cota, a opção ANNOTATION permite configurar o tamanho do texto e também sua precisão. Em ANNOTATION escolha a unidade DECIMAL e a precisão “ 0 “ . Clique em SAVE e pronto. Usando-se o comando LAYER, podemos criar a LAYER cotas, o que é mais apropriado. Podemos finalmente começar a cotagem. Escolha a opção DIMENSION LINEAR e selecione o ponto inicial e final da linha a ser cotada. Automaticamente a cota aparecerá no seu desenho. A única exceção é feita com o comando DIMENSION RADIUS para realizar a cotagem do semi-círculo.

Figura 2.14 – Cotas aplicadas ao desenho

Podemos agora colocar os nomes das figuras como segue através do comando MULTILINE TEXT. Mas antes, é importante novamente criar uma LAYER chamada TEXTO e configurar o tamanho e tipo de letra através do menu superior em FORMAT – TEXT STYLE.  O resultado final pode ser obtido a  seguir:

Figura 2.15- Desenho final obtido

#### 3- DESENHO DE UMA PLANTA-BAIXA

Vamos desenhar passo-a-passo uma planta baixa para fixação do conhecimento obtido.

Figura 3.1- Ilustração de uma planta baixa semi-acabada

3.1- Passos para construção do desenho:

- LIMITS – limitar tamanho do desenho

canto inferior esquerdo (lower left corner)   = inicio do desenho  ---ex:  0,0

canto superior direito (upper right corner)  =  largura, altura   -------ex:  3000,2000

Digite zoom (enter) e  all (enter) para visualizar toda área de trabalho.

2- LINE – desenha as linhas externas das paredes

from point – ponto de origem ----ex: 500,500

to point ------ponto final -----------ex: 1415,500

to point ------ponto final -----------ex: 1415,1190

to point ------ponto final -----------ex: 500,1190

to point ------ponto final -----------ex: 500,500

ou ainda: digitando ponto inicial (from point) 500,500 e depois:

@915<0    e   @690<90   e   @915<180   e  @690<-90

Figura 3.2- Início do desenho – construção do contorno

- OFFSET – duplica as linhas externas de uma distância de 15 cm para dentro

Com offset acionado, faz-se as divisões internas da casa

Ex: acionar comando offset – indicar distância = 15,  clicar sobre a linha externa e depois clicar sobre o lado interno da casa. – Repetir a operação até concluir as paredes – (acionar offset – indicar por exemplo 325 a partir da parede interna, indicar a parede interna e clicar para o lado de dentro da casa para a primeira parede)

Figura 3.3- Utilização do offset para construção das paredes

Fazendo-se todas as paredes tem-se o seguinte desenho:

Figura 3.4- Linhas das paredes de 15cm de espessura

- TRIM – Devemos cortar as linhas em excesso

Selecionar trim, marcar todo o desenho apertando 1 vez o botão esquerdo do mouse a partir do lado direito do desenho, arrastar o mouse sem apertar e apertando mais uma vez o botão esquerdo do lado esquerdo do desenho. Apertar ENTER e começar a cortar as linhas que devem desaparecer com o botão esquerdo. O resultado é visualizado a seguir:

Figura 3.5- Utilização do comando trim

- ERASE – Apagar  os restos do desenho (ex: pilar no meio da sala etc)

Acionar ERASE e indicar o que deve ser apagado clicando em ENTER no final.

Figura 3.6- Resultado da aplicação do comando erase

As intersecções entre as paredes que sobraram devem ser removidas a qualquer momento usando TRIM.

- CIRCLE – Traçar um círculo a partir da porta

Inicialmente, marcar a portas a 10 cm das paredes com o comando OFFSET

( Portas externas = 90 cm, de banheiros = 70 cm e as outras de 80 cm)

Figura 3.7- Construção da porta de entrada

Acionar CIRCLE – a linha de comando solicitará a indicação do centro da circunferência.

Marcar o centro da circunferência através do comando de precisão SHIFT+BOTÃO DA DIREITA apertados de forma simultânea, solte quando aparecer o menu flutuante e escolha a seguir a opção intersection com um clique no botão da esquerda. Procure o ponto central da circunferência no seu desenho e aperte o botão da esquerda quando o cursor estiver sobre ele. Escreva o raio do círculo que é igual à largura da porta (90 cm).

O resultado é visualizado a seguir.

Figura 3.8- Aplicação do comando CIRCLE

Pode-se fazer as aparas necessárias e obter o desenho a seguir – É conveniente utilizar  o comando ZOOM – w para visualizar mais proximamente os detalhes do desenho – Note que usamos também o offset para representar a espessura da porta = 3cm.

Figura 3.9- Detalhe da porta de entrada

7- LAYERS – Constrói camadas sobrepostas ao desenho para representar portas, janelas, cotagem e texto. Cada uma destas entidades podem ter propriedades próprias como cor, tipo de linha etc.

Acione o comando LAYER (sempre via teclado ou ícone disponível) e espere a abertura do menu flutuante.

Figura 3.10- Exemplos das possíveis layers do desenho.

Escolha a opção NEW e indique o nome da nova camada – exemplo JANELAS (enter ao final) – clique sobre o último dos quadrados coloridos para escolher a cor da linha. Para acionar este tipo de camada aperte em CURRENT.

- DIMENSION – LINEAR – Para colocar as medidas no desenho. Acione DIMENSION - LINEAR e indique o ponto inicial do ambiente a ser cotado. Após faça o mesmo para o ponto final – sempre com a ajuda do comando de precisão (SHIFT+BOTÃO DA DIREITA – INTERSECTION)

Figura 3.11- Aplicação de dimensionamento

9- MULTILINE TEXT ( ou MT)  - Marque a área necessária para o texto de depois digite as informações conforme segue: (note que se pode variar de uma layer para outra através da tela de menu flutuante disponível)

Figura 3.12- Utilização da LAYER TEXTO

Figura 3.13- Aplicação dos comandos de TEXTO (TEXT).

10 – MOVE – Movimentar o texto, centralizando-o no ambiente:

Selecionar MOVE e  indicar o objeto a ser movimentado. Marcar um ponto de apoio próximo ao  objeto e fazer a movimentação.

Figura 3.14- Utilização do comando MOVE

Os comandos COPY e ROTATE podem ser utilizados para não termos que desenhar a porta várias vezes no desenho. Uma outra forma de se economizar tempo é criar uma biblioteca de peças mais usadas.

Figura 3.15- Desenho semi-pronto sem as janelas e portas.