Mecânica dos fluídos:

Também conhecida por HIDROSTÁTICA.

Massa específica [ ( ] :  Também chamada de densidade absoluta, é a razão entre a massa de uma substância e o seu respectivo volume.

(   =   m

V

(u) SI :  	Kg / m 3

(u) usual de (  :  g / cm 3

- Relação entre kg / m 3 e  g / m3  :

(

1000

g / cm3			kg / m3

* 1000

Peso Específico [ S ]  : É a razão entre o peso de uma substância e seu respectivo volume.

S =  P

V

(u) SI :  N / m3

- Relação entre S e  (  :

S  =  ( *  g

Pressão mecânica [ Pm ]:

É  a razão entre a força aplicada em uma superfície e a área desta superfície.

Pm = F

A

( u ) SI :  N  / m2  =  Pa  [  Pascal ]

Pressão de uma coluna liquida, ou Pressão hidrostática ou efetiva  [  P ef ] :

É a pressão em um determinado ponto , gerada pelo peso da coluna líquida existente sobre ele.

P ef =  ( liq. * g * h

Onde,

( = Massa específica do liq.			h = altura da coluna liquida

- SI  :  N / m2  =  Pa

Pressão Atmosférica [ P atm ] :

1 atm = 760 mm hg [ mercúrio ]

(u ) SI : 1 atm  = 10 000 Pa, isto é ,   105 Pa

Pressão total, ou Pressão Absoluta [ P abs] :

P abs  =  P ef  +  P atm

Teorema Fundamental  da Hidrostática, ou Teorema de Stevim :

(B		P ef A  -  P ef B  =   ( * g [ h A  - h B ]

(A - - - - -

P ef A  - P ef B   =  ( * g ( h AB

A diferença de pressão entre dois pontos de um líquido em equilíbrio, é igual ao produto da diferença de nível , pelo peso específico do líquido.

P ef A  - P ef B  = S * (h

OBS:  Dois pontos imersos em um mesmo líquido a uma mesma profundidade, estão sujeitos a uma Mesma pressão.

P ef A  = P ef B

Princípios dos Vasos Comunicantes :

Óleo

Água			P abs A  = P abs B

(A * h A  =   (B * h B

Teorema De Pascal :

O acréscimo de pressão sofrido por um ponto de um líquido em equilíbrio se distribui integralmente a todos os outros pontos deste líquido.

( P abs A  =  ( Pabs B

Pressão Hidráulica :

F1

F 1    =   F 2

A 1        A 2

F 2

Os Braços dos vasos comunicantes, neste caso da prensa hidráulica, podem ser chamados de pistões ou êmbolos.

Teorema de Arquimedes :

Todo corpo mergulhado em um fluído recebe uma força vertical, orientada de baixo para cima, igual ao peso da porção líquida deslocada pelo corpo.

Empuxo  = Peso						        E

E = m * g

P

E =  ( * g * V

- SI:  N [ Newton ]

Conclusões:

1 –     P = E				2 -  P >  E				3 -  P  <  E

E					        E					   E

P					        P					   P

(Corpo = (liq.			(corpo > ( liq.			(liq.> (corpo