CAPÍTULO 7

PSICROMETRIA

1.  Introdução

- Quantificação do vapor d’água na atmosfera.

- Importância da quantificação da umidade atmosférica:

- Dimensionamento de sistemas de acondicionamento térmico para animais e plantas

- Estimativa do tempo e da energia requerida para secagem de produtos agrícolas.

- Controle da umidade do ar dentro de uma unidade de armazenamento  de frutas, hortaliças, ovos, cereais, etc.

- Estudos de doenças e pragas

2.  Aparelhos utilizados

a) Higrômetros

- Psicrômetros

]

  - não-aspirados

  - aspirados

| (a) | (b) | (c) | FINALIDADE: determinar as temperaturas para estimação da umidade relativa do ar. UNIDADE DE MEDIDA: graus Celsius ((C). MANUTENÇÃO: diária; completar a água do reservatório sempre que necessário. LOCAL DE INSTALAÇÃO: dentro do abrigo termométrico, em um suporte apropriado. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Figura 15. Psicrômetros. (a) aspirado (b) de funda e (c) com ventilação natural. |

- Higrógrafos

3. Quantificação da umidade do ar

- Analítico

- Tabular

- Gráfico

3.1.  Método analítico

  - Vantagem:   precisão

- Desvantagem: “relativamente” demorado

3.1.1. Determinação da Pressão Parcial exercida pelo vapor d’água na atmosfera

a .  Ar saturado

es = 6,1078 . 10 [ ( 7,5.t )/ ( 237,3 + t )]

es = pressão de saturação do vapor d’água,  hPa

t = temperatura em oC

b .  Ar não-saturado

e = esu - A . P . (t - tu)

e = pressão atual real de vapor d’água na atmosfera, hPa

esu = pressão de saturação do vapor d’água à temperatura do termômetro de bulbo molhado (hPa):

esu = 6,1078 . 10 [ ( 7,5.tu )/ ( 237,3 + tu )]

A = constante do psicrômetro:  6,7 . 10 –4    oC-1    para aspirados

8,0 . 10-4          oC-1 para não-aspirados

P = pressão atmosférica do local, hPa

t e tu = temperaturas dos termômetros de bulbos seco e molhado, respectivamente,  oC.

3.1.2. Termos utilizados para quantificação do vapor d’água e da energia do ar.

a . Densidade absoluta do vapor d’água ou umidade absoluta: é a massa de vapor d’água contida na unidade de volume de ar

(v  = 216,68 . e /  T  =  mv/V  (g/m3)

Nota: o Volume específico do vapor d’água ((v) é o inverso de sua densidade absoluta

(v = 1 / (v

b . Densidade absoluta do ar seco: ‘é a massa de ar seco contida num volume unitário de ar

(d  = 348,37 . ( P - e ) /  T  =  md/V ; (g/m3)

Nota: o Volume específico do ar seco ((d) é o inverso da densidade absoluta do ar seco

(d = 1 / (d

c . Densidade absoluta do ar: é a massa de ar contida na unidade de volume de ar (g/m3)

(a  =  (v  +  (d

Nota: o Volume específico do ar seco ((d) é o inverso da densidade absoluta do ar seco

(a = 1 / (a

d . Umidade específica do ar: é a massa de vapor de água contida na unidade de massa de ar (seco + vapor d’água) (g/g)

q = 0,622 . e / ( P - 0,378 . e )

e . Razão de mistura do ar: é a massa de vapor de água contida na unidade de massa de ar seco (g/g)

r = 0,622 . e / ( P - e )

Nota: Como a quantidade de vapor d’água presente no ar é bem menor que a quantidade de ar seco, costuma-se multiplicar os valores de q e r por 1000, dando o resultado em g/Kg.

f . Umidade relativa do ar: é a relação entre a quantidade de água presente e aquela que prevaleceria em condições saturadas, à mesma temperatura,  (%)

f = e . 100 / es

g . Temperatura do Ponto de Orvalho: é a temperatura na qual a saturação ocorreria se o ar fosse resfriado  à pressão constante e sem adição ou remoção de vapor d’água.

Td  = (186,4905 - 237,3 log e ) / (log e - 8,2859)

h . Entalpia Específica do ar: é a relação entre o conteúdo de energia do ar e a massa de ar seco. Na prática, a temperatura de referencia utilizada para o cálculo da entalpia é 0oC, de tal forma que o conteúdo de energia do ar seco a essa temperatura é imposto igual a zero.

Eh/md = rL + 1007 . t + 1876 . r . ( t - Td ) + 4186 . r . Td

Eh/md = entalpia específica do ar, J/kg de ar seco

r = razão de mistura, kg de vapor d’água/kg de ar seco

L = calor latente de evaporação ,  J/kg de vapor d’água:

L = 2.5 . 106 - 2370 . t

t e Td = temperatura do ar e do ponto de orvalho

3.1.3. Transformação de mmHg para hPa.

1 atm ( 1 bar ( 760 mmHg

que corresponde a uma coluna de mercúrio com 760 mm (ou 76 cm) de altura. Se a coluna tiver 1m2 de base, qual a massa de Hg?

760 mmHg = 76 cmHg (altura)

1m2 = 100 2 cm2 = 1.104 cm2 (base)

Volume do paralelepípedo = base . altura = 76.104 cm3

Como a densidade do mercúrio ( 13,59 g/cm3        e

densidade = massa/volume ( massa = densidade . volume

mHg = (13,59) . (76 . 104) = 1,03284 . 107 g = 10328,4 kg

Força = massa . aceleração ( Força Peso = massa . aceleração gravitacional

PHg = (10328,4) . (9,81) = 101321,6 N

Pressão = Força/Área

Pressão = 101321,6 N / 1m2 (área da base da coluna de Hg)

Pressão = 101321,6 Pa

1 Pa = 1 N/m2  e  1 hPa = 100 Pa

Logo a pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 760 mm (ou 76 cm) é igual a 1013,22 hPa.

O valor mais é 1013,25 hPa, sendo  as diferenças devidas a aproximações na densidade do mercúrio e na aceleração gravitacional.

1013,25 hPa = 760 mm Hg = 1 atm ( 1 bar

# FORMULÁRIO

  - Pressão de vapor  de saturação

es = 6,1078 . 10 [ ( 7,5.t )/ ( 237,3 + t )]

  - Pressão de vapor d’água atual

e = esu - A . P . (t - tu)

  - Densidade absoluta ou umidade absoluta do vapor d’água

(v  = 216,68 . e /  T  =  mv/V ; (g/m3)

  - Densidade absoluta do ar seco

(d  = 348,37 . ( P - e ) /  T  =  md/V ; (g/m3)

  - Densidade  absoluta  do ar

(a  =  (v  +  (d

  - Umidade específica do ar

q = 0,622 . e / ( P - 0,378 . e )

  - Razão de mistura

r = 0,622 . e / ( P - e )

  - Umidade Relativa

f = e . 100 / es

  - Temperatura do Ponto de Orvalho

Td  = (186,4905 - 237,3 log e ) / (log e - 8,2859)

  - Entalpia específica do ar seco

Eh/md = rL + 1007 . t + 1876 . r . ( t - Td ) + 4186 . r . Td

e

L = 2.5 . 106 - 2370 . t

EXERCÍCIOS

      - Suponha que você esteja em Viçosa, a 650 m acima do nível do mar, às 6:00h da manhã você acorda (ou nem dormiu), olha para o barômetro posto meteorológico que você montou no quintal de sua casa e ele registra 938 hPa, olha para o psicrômetro, que é aspirado, dentro do seu abrigo meteorológico e ele mostra Temperatura de bulbo seco = 18oC e Temperatura de bulbo molhado = 18oC. Qual a pressão do vapor d’água?

es = 6,1078 . 10 [ ( 7,5.t )/ ( 237,3 + t )]

      - Suponha que agora sejam 14:00 h e o barômetro continue com a mesma leitura, mas o termômetro de bulbo seco mostre 28oC e o de bulbo molhado, 24oC. Qual a pressão de vapor d’água atual?

e = esu - A . P . (t - tu)

      - Nas duas situações quais as densidades absolutas do vapor d’água, ou umidades absolutas do vapor d’água?

(v  = 216,68 . e /  T  =  mv/V ; (g/m3)

      - Nas duas situações quais as densidades absolutas do ar seco?

(d  = 348,37 . ( P - e ) /  T  =  md/V ; (g/m3)

      - Nas duas situações quais as densidades absolutas do ar?

(a  =  (v  +  (d

      - Nas duas situações quais as umidade específicas do ar ?

q = 0,622 . e / ( P - 0,378 . e )

      - Nas duas situações quais as razões de mistura?

r = 0,622 . e / ( P - e )

      - Nas duas situações quais as Umidades Relativas?

f = e . 100 / es

      - Nas duas situações quais as Temperaturas do Ponto de Orvalho?

Td  = (186,4905 - 237,3 log e ) / (log e - 8,2859)

      - Nas duas situações quais as Entalpias específicas do ar?

Eh/md = rL + 1007 . t + 1876 . r . ( t - Td ) + 4186 . r . Td

e

L = 2.5 . 106 - 2370 . t

11. Suponha agora que a massa da situação 2 absorvesse 5 g/m3 de vapor d’água mantendo a mesma temperatura. Qual seria a nova temperatura do ponto de orvalho?

12. Considere a nova situção, do exercício 11, quanta água (g/m3) irá condensar se a temperatura, medida pela temperatura do termômetro de bulbo seco cair para 22oC?

13. Utiliza-se de um secador que trabalha com fluxo de ar , na entrada, de 200 m3/h para secar uma tonelada de milho de 14% a 10% de umidade em peso. O ar na entrada possui 25oC e a umidade relativa é igual a 75%. Na saída o ar está com 30oC e 92% de umidade relativa. Quanto tempo levará para secar a tonelada de milho sabendo que a capacidade do secador é 200 kg de sementes? (Pressão atmosférica = 950 hPa)

Na entrada o ar tem 25ºC e f = 75%

A pressão de saturação do vapor d´água no ar que entra é igual a 31,67 hPa (= es(25ºC))

A pressão real do vapor d´água na atmosfera (e) será e = es . f / 100 = 25.31,67/100 = 23,76 hPa.

Logo a razão de mistura, na entrada, será:

rin = 0,0160 gvapor/gar seco

A massa de ar seco a cada m3 de ar que entra no secador é (a.s. = 1082,26 ga.s./m3ar

Logo, a massa de ar seco total que entra  no secador possui 1082,26 . 200 = 216452 ga.s.

Assim a massa de vapor d´água que entra no secador é  0,0160 . 216452 = mvin = 3463,23 gv

Na saída o ar tem 30ºC e f = 92%

A pressão de saturação do vapor d´água no ar que sai é igual a 39,03 hPa (= es(30ºC))

A pressão real do vapor d´água na atmosfera (e) será e = es . f / 100 = 92.39,03/100 = 29,28 hPa.

Logo a razão de mistura  na saída, será:

rout = 0,0267 gvapor/ gar seco

A massa de ar seco na entrada do secador é igual à massa de ar seco na saída, pela conservação da massa, e não estar ocorrendo nem acumulação nem perda de ar seco no interior do secador.

Assim a massa de vapor d´água que sai do secador é  0,0267 . 216452 = mvout = 5779,27 gv

Dessa maneira o secador extrai (5779,27 – 3463,23) = 2316,04 g de água na forma de vapor a cada hora.

###### CÁLCULO DA QUANTIDADE DE ÁGUA A SER RETIRADO DO MILHO

A umidade em base de massa é calculada como:

Ao entrar no secador o milho tem U = 14% ou U = 0,14 e a carga do secador é 200kg. Assim, rearranjando os termos da equação acima:

0,14 = (200 – MS) / MS, logo, MS = 175,44 kg, em que MS é a massa do milho seco.

Ao sair do secador o milho terá U = 10% ou U = 0,10. Assim, rearranjando os termos da equação acima  0,10 = (MF – 175,44)/175,44, logo MF = 192,94 kg, em que MF é a massa do milho com umidade de 10%.

Ou seja a massa do milho, ao final do processo de secagem, será de MF = 192,94 kg.

Se o milho entrou no secador com 200 kg e saiu com 192,94, perdeu 7,06 kg de água na forma de vapor.

Se o secador retira 2,316 kg água / hora, levará 3,05 horas para secar cada carga de 200kg de milho. Logo, 1 ton levará 15,25 horas, ou 15 h 15 min, descontado o tempo de manuseio das cargas.

EXERCÍCIOS PARA FIXAÇÃO

4.1. Determine a pressão parcial exercida pelo vapor d’água no ar, se este estivesse saturado (f=100%) à temperatura de 25oC.

4.2.  Determine a pressão parcial exercida pelo vapor d’água no ar, se este não estivesse saturado (f=70%) à temperatura de 25oC.

4.3. Qual a quantidade máxima de vapor d’água que 1m3 de ar pode conter a 15oC? Faça o mesmo cáculo para 30oC.

4.4. Determine a densidade absoluta e o volume específico do ar seco que se encontra a 25oC, com umidade relativa de 50% e submetido à pressão atmosférica de 710mmHg.

4.5. Determine a densidade absoluta e o volume específico do ar  que se encontra a 25oC, com umidade relativa de 50% e submetido à pressão atmosférica de 710mmHg.

4.6. Determine a densidade absoluta do vapor d’água (umidade absoluta do ar), sabendo que a temperatura é de 20oC e que a pressão exercida pressão exercida pelo vapor d’água é de 10hPa.

4.7. Um termo-higrógrafo registrou temperatura de 30oC e umidade relativa de 50%. Então determine a pressão real do vapor d’água; pressão de saturação; umidade absoluta; umidade absoluta de saturação e temperatura do ponto de orvalho.

4.8. Em um determinado nível da atmosfera registrou-se o seguinte: t=5oC, r=6,4gramas de vapor d’água/kg de ar seco e pressão atmosférica igual a 750hPa. Então determine apressão real do vapor; pressão de saturação; umidade específica; umidade específica de saturação; umidade absoluta; umidade absoluta de saturação; umidade relativa; e temperatura do ponto de orvalho.

4.9. Num abrigo meteorológico, às 21h, um psicrômetro aspirado indicou temperatura de 16oC e 20oC. Com o resfriamento noturno, a temperatura mínima do ar foi de 13oC. Pergunta-se: Houve condensação? Em caso afirmativo determine:

a. Quantos gramas de vapor por metro cúbico de ar foram condensados?

b. Qual a quantidade de calor perdida no processo or metro cúbico de ar?

4.10. Dentro de uma câmara fria foram instalados um higrômetro e um termômetro, para o controle da temperatura e umidade do ar. Sabendo-se que o volume da mâmara é de 12m3 e que a temperatura do ar é de 12m3 e que a temperatura do ar é de 13oC, determine a quantidade de vapor d’água que deve ser adicionada no ar para se elevar a umidade de 70 para 90%.

4.11. Durante o período noturno, um sistema de aquecimento está sendo utilizado em uma casa de vegetação . Quando o ar passa por um conjunto de resistências elétricas a temperatura aumenta de 18 para 25oC. Sabendo-se que a temperatura de bulbo úmido é de 16oC (obtida a partir de um psicrômetro aspirado) e que a pressão interna é de 950hPa, determine a variação da entalpia específica do ar.

4.12. Num abrigo meteorológico, um psicrômetro de aspiração indicou as temperaturas de 21oC e 25oC. Sabendo-se que, em razão da emissão de ondas longas, a temperatura da folha de um tomateiro é de 23oC, responda:

a. Houve deposição de água livre sobre a folha, e portanto, condições favoráveis para a prolifieração de doenças fúngicas?

b. Qual a umidade relativa da fina camada de ar que envolve a folha?

4.13. Um secador que opera com uma taxa de ventilação de 2kg  de ar/segundo está sendo utilizado para a secagem  de 15000 kg de soja, cuja umidade incial é de 18% em base seca. Determine o tempo requerido para a secagem do produto, de forma que a umidade final seja de 13%, também em base seca. Determine ainda a variação da entalpia  específica doa r, no processo de secagem. Sabe-se que:

a. O ar entra no secador a 20oC e f=65%

b. O ar que sai do secador  tem temperatura de 45oC e f=85%

c. A pressão atmosférica do local é de 930 hPa.

3.2. Método tabular

Com o objetivo de facilitar a obtenção de cada temo que caracterize a umidade do ar pode-se elaborar tabelas de dupla entrada, permitindo a determinação imediata do elemento procurado, as quais são confeccionadas a partir das equações vistas anteriormente. Cada tabela se refere a uma determinada pressão atmosférica, denominada pressão de referência.

O Quadro 1 fornece umidade relativa do ar para um psicrômetro não-aspirado, tornando-se como base a pressão de referência de 1000 hPa, que é aproximadamente a pressão dominante ao nível do mar.

3.3. Método gráfico

O gráfico psicrométrico pode ser empregado para se obter os termos que quantificam a umidade atmosférica, permitindo verificar, também, como esses termos estão relacionados entre si.

Qualquer ponto marcado sobre o gráfico representa uma condição característica de temperatura e umidade em um determinado local e determinado tempo, associado a uma pressão de referência, sendo chamado de ponto de estado. A pressão de referência normalmente utilizada na elaboração do gráfico é pressão de 1013,25 hPa.

O ponto de estado pode ser localizado utilizando-se dois termos quaisquer, desde que a representação dos mesmos não seja paralela, como acontece com a pressão de vapor e razão de mistura, por exemplo.

3.3.1. Estrutura do gráfico psicrométrico

A Figura 5 representa a estrutura do gráfico psicrométrico, onde pode ser visto, de forma resumida, os diversos termos que o constituem, o que facilita bastante a sua compreensão.

3.3.2. Exemplo de aplicação

Como exemplo de aplicação, iremos utilizar as Figuras 6 e 7 para estudar todos os termos empregados no estudo da psicrometria.

Figura 6. Exemplo de aplicação do gráfico psicrométrico.

Figura 7. Gráfico para ser utilizado em exemplos de aplicação.

3.3.3. Exercícios de aplicação

  - Suponha que você esteja em Viçosa, a 650 m acima do nível do mar, às 6:00h da manhã você acorda (ou nem dormiu), olha para o barômetro posto meteorológico que você montou no quintal de sua casa e ele registra 938 hPa, olha para o psicrômetro, que é aspirado, dentro do seu abrigo meteorológico e ele mostra Temperatura de bulbo seco = 18oC e Temperatura de bulbo molhado = 18oC.

À partir do Gráfico Psicrométrico determine:

- A pressão do vapor d’água (e).

- A pressão de saturação do vapor d’água (es).

- A pressão de sat. do vapor d’água à temp.do term.de bulbo úmido (esu).

- A Umidade Relativa (f%).

- A Temperatura do Ponto de Orvalho (Td).

- A razão de mistura (r).

- A Entalpia específica (Eh/md).

- O volume específico do ar seco ((d).

2. Suponha que agora sejam 14:00 h e o barômetro continue com a mesma leitura, mas o termômetro de bulbo seco mostre 28oC e o de bulbo molhado, 24oC.

À partir do Gráfico Psicrométrico determine os mesmos parâmetros do exercício anterior.