CEFET-SJ

Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações

Disciplina: Redes de Computadores III

Professores: Evandro Cantu (2007-1 e 2) e Eraldo Silveira e Silva (2006-2)

# Laboratório 1: IPv6

- Use ifconfig para verificar os endereços IPv6 das interfaces do computador local.

- Executar o ping6 no endereço IPv6 de loopback e em outro computador conectado a rede local do laboratório. O ping6 exige que se informe a interface por onde o pacote será transmitido (opção -I <interface>). Gere um número limitado de pacotes (opção -c <número>).

- Executar o ping 6 no endereço de broadcast do enlace local (ff02::1) e verificar as máquinas do enlace local que possuem endereços Ipv6. Verifique os demais endereços no braodcast no  HOWTO-IPv6, cap 3.2.5.

- Capturar um pacote IPv6 gerado com o ping6 (um ICMP ECHO REQUEST), usando o tcpdump. Comentar cada um dos campos do IPv6 header. Verificar qual tipo de protocolo o campo “protocolo” da Ethernet está indicando (pesquise como capturar todo o quadro Ethernet). Usar o documento Ipv6-linux-howto e as páginas man do ping/ping6 (é o mesmo).  O tcpdump deve usar a opção de interface (-i) de escuta e a opção “ip6”. A opção -x permitira ajustar o número mostrado dos bytes.

- Modificar o tamanho do pacote enviado pelo ping6 (o default é 56 de dados + 8 bytes do header ICMP) para um tamanho de 200 bytes. Capturá-lo com tcpdump  e verificar a modificação do campo de tamanho de dados no Ipv6 header.

- Modificar o hop-limit do pacote enviado e verificar/indicar o campo respectivo em um pacote capturado.

- Usando a opção -Q <valor> tente modificar a “qualidade de serviço” associada ao pacote. Mostre o campo modificado no pacote capturado.

- Use a opção -F do ping6 ara mudar o campo flow label. Parece não estar funcionando. Pesquise o porque do mal funcionamento no howto/google.

- Implemente em C um gerador de tráfego UDP (cliente/servidor) sobre IPv6 usando programação de sockets. Os tamanhos dos pacotes UDP devem ser configuráveis e o tráfego gerado deve ser do tipo “Constant Bit Rate” com períodos também configuráveis. Tente identificar o fluxo de dados usando o “flow label” do IPv6. Use o tcpdump para verificar a identificação do fluxo. (RFC 3493 / Basic Socket Interface Extensions for Ipv6, http://gsyc.escet.urjc.es/~eva/IPv6-web/ipv6.html).