1. Bloquear ping
  1. iptables -t filter -A INPUT -p icmp —icmp-type ech-request -j DROP
2. Listar regras
  1. iptables -L
3. Apagar regras
  1. iptables -F
4. Mudar para política DROP
  1. iptables -t filter -P INPUT DROP
  2. iptables -t filter -P OUTPUT DROP
  3. iptables -t filter -P FORWARD DROP
5. Liberar acesso para um site
    1. Se tiver que rotear os pacotes:
    2. iptables -t filter -A INPUT -s <ip do roteador> -d <ip da máquina> -j ACCEPT
    3. iptables -t filter -A OUTPUT -s <ip da máquina> -d <ip do roteador> -j ACCEPT
  2. iptables -t filter -A INPUT -s <ip do DNS> -d <ip da máquina> -j ACCEPT
  3. iptables -t filter -A OUTPUT -s <ip da máquina> -d <ip do DNS> -j ACCEPT
  4. iptables -t filter -A INPUT -s <nome do dominio> -d <ip da máquina> -j ACCEPT
  5. iptables -t filter -A OUTPUT -s <ip da máquina> -d <nome do dominio> -j ACCEPT
6. Mudar para política ACCEPT
  1. iptables -t filter -P INPUT ACCEPT
  2. iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
  3. iptables -t filter -P FORWARD ACCEPT
7. Bloquear acesso à www.ufsc.br
  1. iptables -t filter -A OUTPUT -d www.ufsc.br -j DROP
8. Diferença entre DROP e REJECT
9. Bloquear porta do protocolo ssh
  1. iptables -A OUTPUT -d <hospedeiro ou ip> —dport 22 -j DROP
10. Salvar as regras
  1. iptables-save > /etc/iptables.rules
11. Fazer as regras serem restauradas na inicialização
  1. Editar o arquivo /etc/network/interfaces
  2. Adicionar a linha no final da interface a ser configurada (geralmente a eth0)
    1. pre-up iptables-restore < /etc/iptables.rules